Romana 302.09.00 «Зоо»

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1200 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 470 |
|  | Высота (H) | 640 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Скамья со спинкой, сидение и спинка должны быть изготовленных из шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 15 мм. Спинка изделия должна быть декорирована рисунком «Зоо», выполненным «UF»-печатью. Опора состоит из кронштейна и стойки. Кронштейн должен быть изготовлен из гнутой металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм длиной не менее 1080 мм в виде буквы «Г». Стойка должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм длиной 1080 мм. Нижние части стоек играют роль ножек скамьи.

Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Деревянные детали должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж скамьи производится путем бетонирования стоек в колодцы глубиной не менее 500 мм.