Romana 111.35.00 Поезд с рисунком на передней панели

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 900 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 438 |
|  | Высота (H) | 1255 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Игровой элемент предназначен для установки на территориях детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте от 3 лет. Может эксплуатироваться круглогодично.

Игровое оборудование представляет собой Панель в виде прямоугольника со скругленным углом, имеет окно 600х550 мм, к которому крепится подоконник (к нижней части). По бокам панели установлены две боковины, к которым крепятся два сиденья. Фанерные элементы крепятся с помощью пластиковых уголков.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Панельные элементы изготовлены из шлифованной, повышенной влагостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 15 мм. На панелях при помощи УФ-печати нанесены тематические принты. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж комплекса производится с помощью металлических стоек из листа толщиной 2,5 мм на глубину не менее 400 мм. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.