Игровой комплекс Romana 101.98.00

| Габаритные размеры, м | Длина (L) | 11440 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 10700 |
|  | Высота (H) | 2750 |
| Размеры площадок, мм | 900х900, 1800х900 |
| Высота размещения площадок, мм | 950 |
| Возраст ребенка | от 7 лет |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.

Комплектация:

- Площадка 900*900 мм - 8 шт;

- Площадка 1800*900 мм - 2 шт;

- Лестница входная h=950 мм - 1 шт;

- Лестница вертикальная – 4 шт;

- Лаз выгнутый – 1 шт;

- Лаз шест – 1 шт;

- Лаз канатный – 2 шт;

- Канатный лаз подвесной – 2 шт;

- Рукоход с канатами – 2 шт;

- Канатный лаз на рукоходе – 10 шт;

- Горка h=1250 мм - 1 шт;

- Горка h=950 мм - 1 шт;

- Ограждение горки – 2 шт;

- Ограждение бортов – 14 шт;

- Обойма – 64 шт;

- Стойка h=1910 – 2 шт;

- Стойка h=2360 – 16 шт;

- Стойка h=2660 – 2 шт;

- Стойка h=3260 – 2 шт.

Материалы:

- Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;

- Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.

- Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.

- Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 15500*14700 мм.

В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм